Рация Орбита LG-928

Руководство по эксплуатации

Тональный шумоподавитель/Цифровая система шумоподавления

Функции:

Яркая подсветка

Литий-ионная батарея высокой емкости

Устройство преобразования речи

Режим экономии батареи, голосовое управление, тональный шумоподавитель, цифровая система шумоподавления

Подавление шумов

Передача команды на английском и китайском языках

Экстренный вызов

Радио FM-диапазона

Функциональный эргономичный дизайн

Внимательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации перед началом использования приемопередатчика.

Меры предосторожности

1. Пользуйтесь услугами только квалифицированных технических специалистов

2. Не осуществляйте разборку и не вносите изменения в конструкцию устройства.

3. Не подвергайте устройство воздействию прямого солнечного излучения или высокой температуры в течение продолжительного времени.

4. Не подвергайте устройство воздействию пыли, воды или влаги.

6. Не пользуйтесь устройством и не осуществляйте его зарядку во взрывоопасной среде.

Распаковка и проверка комплектации

Аккуратно извлеките рацию из упаковки. Перед утилизацией упаковки проверьте наличие компонентов, указанных в таблице ниже. В случае отсутствия или повреждения каких-либо компонентов немедленно свяжитесь с продавцом.

# Дополнительные принадлежности, которые входят в комплект поставки

| Наименование компонента | Количество |
| --- | --- |
| Антенна | 1 |
| Кистевой ремень | 1 |
| Зарядное устройство | 1 |
| Батарея | 1 |
| Крепление на ремень | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |

Антенна

Кистевой ремень

Зарядное устройство

Батарея

Крепление на ремень

# Зарядка литий-ионной батареи

Произведите зарядку новой батареи перед началом эксплуатации.

Новая или не используемая в течение длительного времени батарея не имеет полной емкости после первой зарядки. Полная емкость достигается после 2 или 3 зарядок.

Следуйте приведенным ниже инструкциям

1. Подключите адаптер к электрической розетке.

2. Вставьте устройство или батарею в слот зарядного устройства.

3. Убедитесь, что контакты батареи надлежащим образом расположены в зарядном устройстве, во время произведения зарядки горит красный индикатор.

4. После 3 часов зарядки индикатор сменит цвет на зеленый, что означает завершение зарядки. После этого извлеките батарею или приемопередатчик из зарядного устройства.

Примечание:

Не производите зарядку уже полностью заряженной батареи. Это может привести к сокращению срока службы или повреждению батареи.

# Установка и извлечение батареи

Время работы батареи JL-11  составляет около 8 часов при стандартном рабочем цикле (5% - передача, 5% - прием, 90% - режим ожидания). Смотрите приведенные ниже рисунки.

Рисунок 1                                                 Рисунок 2

Предупреждение:

1. Не замыкайте выводы батареи и не выбрасывайте батарею в огонь.

2. Не производите самостоятельную разборку батареи.

| Установка антенны Закрутите антенну в разъем на верху приемопередатчика путем вращения по часовой стрелке до ее закрепления. Примечание: Антенна не является ручкой, держателем для ключей и микрофоном. Использование антенны указанными выше способами может привести к ее повреждению и ухудшить работу приемопередатчика. |  |
| --- | --- |
| Установка крепления на ремень Точка установки крепления на ремень может нагреваться при длительной передаче или при использовании устройства в нагретой среде. Примечание: Точка установки крепления на ремень может нагреваться при длительной передаче или при использовании устройства в нагретой среде. |  |
| Установка (дополнительного) микрофона Вставьте штекер микрофона в соответствующий разъем приемопередатчика. Примечание: Приемопередатчик не является полностью водонепроницаемым при использовании микрофона. |  |

# Устройство приемопередатчика

А. Светодиодный индикатор – Индикатор горит красным цветом при передаче и зеленым цветом при приеме.

B. Переключатель каналов – Вращайте переключатель для выбора канала. Канал №16 является каналом сканирования.

С. Включатель питания / Регулятор громкости звука.

Поверните по часовой стрелке для включения приемопередатчика.

Поверните против часовой стрелки до упора для выключения приемопередатчика. Вращайте для изменения громкости звука.

D. Кнопка передачи.

Нажмите данную кнопку, когда говорите в микрофон.

Отпустите кнопку для приема.

Е. Кнопка мониторинга.

Нажмите и удерживайте кнопку (режим шумоподавления отключен), чтобы слышать шум на заднем плане.

Отпустите кнопку для возвращения в нормальный режим.

F. Функциональная кнопка – Нажмите для включения функции фонарика.

G. Разъем для микрофона/акустических колонок.

# Работа приемопередатчика

|  | Включение и выключение питания Поверните включатель питания / регулятор громкости звука по часовой стрелке. Вы услышите звуковой сигнал, показывающий, что приемопередатчик включен. |
| --- | --- |
|  | Регулировка громкости звука Удерживайте кнопку мониторинга и одновременно вращайте регулятор громкости звука, чтобы услышать уровень громкости. Вращайте регулятор почасовой стрелке для увеличения громкости и против часовой стрелки для уменьшения громкости. |
|  | Выбор канала Поверните переключатель каналов, чтобы выбрать нужный канал. Канал №16 является каналом сканирования. |
|  | Передача Для осуществления передачи нажмите и удерживайте кнопку передачи и говорите в микрофон. При передаче светодиодный индикатор горит красным цветом. Для улучшения качества звука держите приемопередатчик на расстоянии 5-7 см. от рта и говорите нормальным голосом. |

# Дополнительные функции

Шумоподавление

Цель шумоподавления – заглушить микрофон при отсутствии сигнала. При надлежащей настройке шумоподавления вы будете слышать только принимаемые сигналы. Уровень шумоподавления может быть настроен при помощи соответствующего программного обеспечения.

Таймер ограничения продолжительности передачи

Таймер ограничения продолжительности передачи служит для предотвращения использования канала в течение чрезмерно длительного времени, что может привести к термическим повреждениям. Встроенный таймер ограничения продолжительности передачи лимитирует каждую передачу до определенного промежутка времени. После того как время передачи превысит установленный временной промежуток, вы услышите звуковой сигнал.

Сканирование

Сканирование является полезной функцией для автоматического мониторинга ваших любимых частот. После установки приемопередатчика в режим сканирования при помощи соответствующего программного обеспечения поверните переключатель каналов на канал №16, приемопередатчик автоматически просканирует на предмет активности каналы от 1 до 15 (могут быть заданы различные каналы).

1. Приемопередатчик прервет сканирование на частоте (или канале) при обнаружении сигнала. После этого он может продолжить или остановить сканирование.

2. При наличии менее 2 каналов сканирование не возможно.

3. На канале № 16 нажмите кнопку передачи и мониторинга, чтобы запустить или остановить сканирование.

4. Сканирование не производится при включенной функции FM-радио.

Голосовые инструкции

1. Функция голосовых инструкций может быть включена/отключена при помощи соответствующего программного обеспечения.

2. На канале № 10 нажмите кнопку передачи и мониторинга, затем включите приемопередатчик, чтобы включить или отключить функцию голосовых инструкций.

3. На канале № 15 нажмите кнопку передачи и мониторинга, затем включите приемопередатчик, чтобы выбрать нужный язык для функции голосовых инструкций.

Голосовое управление

Функция голосового управления позволяет избежать ручного переключения в режим передачи каждый раз, когда вы хотите передать сигнал. При голосовом управлении приемопередатчик автоматически переключается в режим передачи сигнала, когда вы начинаете говорить в микрофон.

Если вы используете функцию голосового управления необходимо также использовать гарнитуру с микрофоном (не входит в комплект поставки).

1. При использовании функции голосового управления необходимо установить уровень голосового управления, который позволит приемопередатчику распознать звуки.

2. Если уровень является чрезмерно чувствительным, приемопередатчик начнет передачу при наличии заднеплановых шумов.

3. Если уровень является недостаточно чувствительным, приемопередатчик не начнет передачу, когда вы начнете разговаривать. Убедитесь, что уровень голосового управления установлен на надлежащую чувствительность.

На канале № 1-5 нажмите кнопку передачи и мониторинга, затем включите приемопередатчик, чтобы включить или отключить функцию голосового управления.

Функция предупреждения

На канале № 11 нажмите кнопку передачи и мониторинга, затем включите приемопередатчик, чтобы включить или отключить функцию предупреждения.

Настройка функции также может быть произведена при помощи соответствующего программного обеспечения. При отключенной функции сигнал предупреждения не подается.

Функция экономии батареи

Функция экономии батареи снижает уровень потребляемой энергии, когда сигнал не принимается и никаких действий не производится (кнопки не нажимаются и переключатели не вращаются).

При отсутствии сигнала и каких-либо действий в течение более, чем 10 секунд, включается функция экономии батареи.

При приеме сигнала или произведении каких-либо действий функция экономии батареи выключается.

Предупреждение о низком уровне заряда батареи

Предупреждение о низком уровне заряда батареи напоминает вам о необходимости произведения зарядки батареи.

При низком уровне заряда батареи прозвучит звуковой сигнал и индикатор будет мигать красным цветом. Необходимо зарядить или заменить батарею.

Мониторинг

При отсутствии принимаемых сигналов функция шумоподавления обеззвучит микрофон и вы не сможете слышать заднеплановый шум. Если вы хотите отключить функцию шумоподавления, нажмите и удерживайте кнопку мониторинга. Эта функция полезна, когда вы хотите отрегулировать уровень звука или принимаете слабый сигнал.

Функция блокировки занятого канала

Функция блокировки занятого канала может быть включена и отключена при помощи соответствующего программного обеспечения на каждом канале.

Включенная функция блокировки занятого канала служит для предотвращения вмешательства в передачу других лиц, которые используют данный канал. Нажатие кнопки передачи, если канал используется в это время, вызовет тревожный звуковой сигнал и остановку передачи. Отпустите кнопку передачи для возврата в режим приема.

Тональный шумоподавитель/Цифровая система шумоподавления

Иногда вы можете хотеть принимать вызовы только от отдельных лиц или групп. В этом случае использование функции выборочных вызовов поможет вам игнорировать нежелательные вызовы от других лиц, которые используют такую же частоту.

Тональный шумоподавитель/Цифровая система шумоподавления являются инфразвуковыми тонами и могут быть выбраны из 39 или 83 приведенных тоновых частот.

Примечание:

Тональный шумоподавитель/Цифровая система шумоподавления не делают вашу беседу закрытой. Они служат только для предотвращения прослушивания нежелательных разговоров.

# Технические характеристики

| Технические параметры |  |
| --- | --- |
| Диапазон частот | 400-470 МГц |
| Номинальная радиочастотная мощность | <= 5 Вт |
| Количество каналов | 16 |
| Рабочее напряжение | 3,7 В |
| Габаритные размеры | 115 мм х 60 мм х 33 мм |
| Масса | 150 г. |

Примечание:

Все технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

# Руководство по устранению неисправностей

| Неисправность | Руководство по устранению |
| --- | --- |
| Отсутствует питание. | Проверьте правильность установки батареи и/или замените батарею. Отсутствует напряжение из-за разрядки батареи. Произведите замену батареи. |
| Отсутствует связь с другими членами группы. | Сначала убедитесь, что вы используете канал на той же частоте и ту же систему шумоподавления, что и другие члены группы. Если канал и система шумоподавления те же, убедитесь, что другие члены группы находятся в зоне покрытия радиосигнала. |
| Слышны разговоры других групп. | Измените настройки системы шумоподавления для канала. В то же время необходимо установить настройки системы шумоподавления для всех радиоустройств в группе. В противном случае вы можете перейти на другую радиочастоту. |
| Хорошо слышу чужие сигналы, а мой голос слышится с помехами. | Проверьте микрофон. Обратитесь к специалисту для проверки вашего приемопередатчика. Иногда ваша частота может совпадать с частотой переговоров других групп. |
| Не получается включить приемопередатчик, а если и включается, то часто выключается автоматически. | Проверьте контакты батареи. Обратитесь к специалисту для проверки вашего приемопередатчика. |