Электронный глазок

Описание изделия

Содержание

Часть первая: описание изделия

1. Особенности устройства и функции изделия			2

2. Внешний вид изделия						3

3. Комплектация							5

Часть вторая: инструкции по установке				6

Часть третья: применение изделия и часто задаваемые вопросы	7

# Часть первая: описание изделия

Дверной видеофон является новым видом изделий для обеспечения безопасности дома, обладающим отличиями от традиционного варианта дверных глазков. В качестве наружного элемента в нём применяется датчик, а в качестве внутреннего – жидкокристаллический дисплей, позволяющий выполнять наблюдение. Такое изделие имеет более привлекательный, стильный внешний вид, и обеспечивает большую степень безопасности. Его установка не представляет сложности – достаточно просто заменить им ваш существующий глазок, а обращаться с таким новым глазком даже проще, чем со старым, в особенности, если речь идёт о детях или пожилых людях.

- Стильный ультратонкий дизайн отлично интегрируется в интерьер современного дома

- Большое поле обзора и яркий экран позволяют с первого взгляда распознавать лица ваших посетителей

- Защищает вас от средств слежения и оберегает вашу частную жизнь

- Оборудован современной системой предупреждения о попытках вмешательства в работу изделия

- Обладает функцией «ночного видения», автоматически включает инфракрасную подсветку в темноте

- Обладает функцией записи сообщений

- Продвинутая функция управления энергопотреблением, отсутствие излучения и низкое потребление электроэнергии

- При нажатии посетителем кнопки дверного звонка автоматически начинается запись видео, которое удобно просмотреть через меню истории посещений

- Встроенная память на карточке формата Micro-SD (TF)

## Технические характеристики изделия

| Название | Значение параметра |
| --- | --- |
| Внутренний блок | Размеры: 109 х 96 мм |
|  | Размер ЖК дисплея: 2,8 – 3,5 |
| Наружный блок | Питание: 3 батарейки |
|  | Размеры: Ø31 мм Ø54 мм |
|  | Разрешение камеры: 300 тысяч пикселей |
| Установочные габариты | Толщина двери: от 35 мм до 105 мм |
|  | Величина установочного отверстия: Ø18 мм |

## Описание основных элементов

## Комплектация

- Внутренний блок – 1 шт.

- Узел крепления для внутреннего блока – 2 шт.

- Резиновый ограничитель – 2 шт.

- Руководство пользователя – 1 шт.

- Наружный блок – 1 шт.

- Винт М2,5*6 – 2 шт.

## Перспективное изображение деталей и компонентов устройства при его монтаже

# Часть вторая: инструкции по установке

- Определите место для установки устройства в двери – если в ней ещё нет глазка, вам следует просверлить отверстие диаметром 18 мм в том месте, которое вы выбрали для его установки, а затем очистить отверстие

- Выньте изделие из упаковки, а затем снимите резиновый круг, и отвинтите гайку с наружного блока

- Вставьте спираль наружного блока в отверстие, снимите липкую ленту, и прижмите устройство плотно к двери, прилагая к нему вертикальное усилие, а затем вставьте гибкую печатную плату в отверстие (будьте осторожны, чтобы не повредить гибкую печатную плату).

- Уберите 6 элементов антискользящей двусторонней клейкой ленты с кронштейна, соберите кронштейн, совместите наружную спираль с отверстием кронштейна, а затем закрепите кронштейн в соответствии с указанным ниже

- Затяните гайку, и закрепите надверный блок и кронштейн так, чтобы индикатор на верхней стороне был расположен так, как показано ниже

- Защёлкните соединительные устройства внутреннего кронштейна и наружного устройства (поскольку ГПП содержит специальные электронные схемы, пожалуйста, проявите осторожность при закреплении соединительных устройств, и не прилагайте излишних усилий, чтобы не повредить ГПП или соединительные устройства)

(Следуйте указаниям стрелки, показанной на гибком соединительном кабеле ГПП на застёжке)

- Совместите соединитель внутреннего блока и соединитель кронштейна, и закрепите внутренний блок.

- Затяните резьбовые соединения внутреннего блока и установочного кронштейна.

# Часть третья: применение изделия и часто задаваемые вопросы

Инструкция по эксплуатации: Нажмите любую клавишу, чтобы активировать устройство

Работа с меню

1) Воспроизведение:

Находясь в режиме видеомонитора, нажмите кнопку «меню», чтобы перейти в интерфейс «меню настроек», далее нажимайте кнопки вверх/вниз, чтобы выбрать пункт «режим воспроизведения», а затем нажмите кнопку «меню», чтобы перейти в режим воспроизведения и выйти из интерфейса «меню настроек». В режиме воспроизведения нажмите кнопку «вверх», чтобы начать воспроизведение аудио/видео-файлов, а нажатием кнопки «вниз» можно переключаться между форматом аудио-файлов и форматом видео- файлов

2) Запись звука:

Находясь в режиме видеомонитора, нажмите кнопку «меню», чтобы перейти в интерфейс «меню настроек», далее нажимайте кнопки вверх/вниз, чтобы выбрать пункт «запись звука», и начать записывать звук, и выйти при этом из интерфейса «меню настроек». Нажмите кнопку вверх, чтобы прекратить запись звука, в противном случае запись будет вестись в течение 10 секунд, а затем автоматически остановится.

3) Настройка даты и времени:

Находясь в режиме видеомонитора, нажмите кнопку «меню», чтобы перейти в интерфейс «меню настроек», далее нажимайте кнопки вверх/вниз, чтобы выбрать пункт «настройка даты и времени», и войти в интерфейс настройки даты и времени. Нажмите кнопку «меню» для входа в настройки даты и времени, затем нажимайте кнопки вверх/вниз, чтобы увеличить/уменьшить значение параметра, а нажатием на кнопку «меню» можно переключаться между параметрами "год", "месяц", "день", "час", "минута" и "выход". Установка автоматически сохраняется при выходе из этого интерфейса.

4) Форматирование памяти:

Находясь в режиме видеомонитора, нажмите кнопку «меню», чтобы перейти в интерфейс «меню настроек», далее нажимайте

кнопки вверх/вниз, чтобы выбрать пункт «формат», и автоматически ввести параметры «отмена» и «ОК», далее нажимайте кнопки вверх/вниз, чтобы сделать свой выбор, а затем нажмите кнопку «меню», чтобы ввести соответствующую функцию.

5) Выход:

Находясь в режиме «меню настроек», нажимайте кнопки вверх/вниз, чтобы выбрать пункт «выход», а затем нажмите кнопку «меню», чтобы выйти из интерфейса «меню настроек», и перейти в режим видеомонитора.

Примечание: выполнение команды «Формат памяти» приводит к удалению файлов.

## Распространённые проблемы

1. Чтобы избежать повреждения проводки гибкой печатной платы, не вращайте наружный и внутренний блоки

2. Невозможно загрузиться:

Низкий заряд элементов питания, необходимо заменить батарейки.

3. Предупреждающий сигнал

Наружный блок подключен к внутреннему блоку неверно.

4. Ошибка ЖК дисплея

Наружный блок подключен к внутреннему блоку неверно.

5. Невозможно выполнить запись

Отсутствует карта памяти или карта неправильно подключена

6. Дверной звонок звучит неправильно

# Text boxes

Голосовые инструкции

Вверх

Вниз

Меню

Громкоговоритель

Отсек для батареек

Задняя крышка внутреннего блока

Беспроводный пульт управления

Кронштейн

Дверь

Гайка

Крепёж

Наружный винт

Внутренний блок

Наружный блок

Гибкий кабель ГПП

Внутрення крышка

Соединитель гибкого кабеля ГПП